## Slide 1
СТП СТГ/04-07/ПК01
Политика по применению ключевых правил безопасности»
(редакция 2.0)
Разработчик: Исаков А.В., Группа управления подрядчиками, Охрана труда, промышленная безопасность и экология
Корпоративный словарь терминов: http://portal.sibur.local/helpful_information/glossary/
Приложение к приказу
от «__» ______ 20__г. № ___
Владелец процесса
Член Правления - Управляющий директор, Корпоративная безопасность и аудит
Менеджер процесса
Директор, Охрана труда,
промышленная безопасность
и экология
Цель Стандарта:
Повышение культуры безопасности в ПАО «СИБУР Холдинг» путем формирования единого для всех работников Управляющей организации и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг», а также работников Подрядных организаций, понимания, какие опасные действия и принципы поведения являются неприемлемыми, и влекут за собой обязательное применение мер дисциплинарного и гражданско-правового воздействия
Основные требования
    Политика определяет единый подход к применению ключевых правил безопасности (далее – КПБ) в Управляющей организации и Предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг».
    Целью применения единых КПБ является формирование культуры безопасного поведения у работников Управляющей организации и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» и работников Подрядных организаций, которая направлена на предупреждение несчастных случаев на производстве, аварий, катастроф.
    Работники Управляющей организации и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг», работники Контрагентов, работники третьих лиц, привлекаемых Контрагентами, действующие на территории предприятий ПАО «СИБУР Холдинг», а также посетители должны следовать КПБ, предусмотренным данной Политикой.
    Нарушение КПБ расценивается как грубое нарушение работником трудовых обязанностей, вне зависимости от того, повлекло ли оно за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий. С учетом тяжести совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания к работнику: выговор или увольнение по соответствующим основаниям.
    Работники Управляющей организации и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг», работники Контрагентов, работники третьих лиц, привлекаемых Контрагентами, действующие на территории предприятий ПАО «СИБУР Холдинг», а также посетители обязаны знать КПБ, принятые в ПАО «СИБУР Холдинг» и соблюдать положения настоящей Политики. Предприятие доводит требования настоящей Политики до своих работников (соответственно работников Управляющей организации и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг», работников Контрагентов, работников третьих лиц, привлекаемых Контрагентами, посетителей), и принимает предусмотренные законодательством, локальными нормативными актами ПАО «СИБУР Холдинг» и договорами с Контрагентами, меры дисциплинарного, гражданского-правового и иного воздействия к нарушителям (с учетом применимости).
    Алгоритм действий при выявлении признаков КПБ размещен на сетевом ресурсе.
В ПАО «СИБУР Холдинг» приняты следующие КПБ
    Сокрытие информации о крупных, значительных и потенциально-опасных происшествиях.
    Проведение работ повышенной опасности без наряда-допуска либо иного разрешительного документа, а также нарушение требований к их оформлению и проведению
    Отключение или нарушение целостности блокировок, противоаварийной автоматической защиты и устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании без соответствующего письменного разрешения.
    Появление на территории предприятия в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
    Курение на территории предприятия вне специально отведенных для этой цели мест или использование открытого огня без специального разрешения.
    Работа на высоте без применения средств коллективной защиты, принятых Предприятием, и средств индивидуальной защиты от падения.
Запрещается!
Ссылочные документы: СТП СР/04-07-02/ПР01 «Порядок оповещения и внутреннего расследования происшествий»
Далее

## Slide 2
Далее
На главную
КЛЮЧЕВОЕ ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ | ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА | ТЕЗИСЫ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: |  | 
Сокрытие информации о крупных, значительных и потенциально-опасных происшествиях | В случае нарушения правила работником УО либо Предприятия ПАО «СИБУР Холдинг» - выговор или увольнение. В случае нарушения правила работником Контрагента или привлекаемого Контрагентом третьего лица - санкции, предусмотренные договором с Контрагентом. В случае нарушения правила посетителем - удаление с территории Предприятия без права последующего пропуска на территорию Предприятий Компании. | Определение крупных, значительных и потенциально опасных происшествий приведено в приложении №4 «Классификатор происшествий» к СТП «СР/04-07-02/ПР01 Порядок оповещения и внутреннего расследования происшествий». Сроки оповещения о происшествии определены в Матрице оперативного информирования о происшествии и/или договорном документе с Контрагентом. Умышленное искажение информации, а также умышленная передача вышестоящему руководителю неполной информации о происшествии также является сокрытием. Отсутствие своевременной медицинской помощи может привести к ухудшению здоровья пострадавшего и даже его смерти. Отсутствие действий по устранению последствий аварийной ситуации может привести к травмированию и гибели людей или к другому крупному происшествию. Может произойти подобное происшествие, которое приведет к гибели людей, аварии или экологическому происшествию.

## Slide 3
Далее
На главную
КЛЮЧЕВОЕ ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ | ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА |  | ТЕЗИСЫ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: |  |  | 
Проведение работ повышенной опасности без наряда-допуска либо иного разрешительного документа, а также нарушение требований к их оформлению и проведению | В случае нарушения правила работником УО либо Предприятия ПАО «СИБУР Холдинг» - выговор или увольнение. В случае нарушения правила работником Контрагента или привлекаемого Контрагентом третьего лица - санкции, предусмотренные договором с Контрагентом. В случае нарушения правила посетителем - удаление с территории Предприятия без права последующего пропуска на территорию Предприятий Компании. | На Предприятии должен быть определен перечень работ, выполняемых по наряду-допуску. Для ряда работ повышенной опасности, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также локальными-нормативными актами УО и Предприятий ПАО «Сибур-Холдинг», оформляются иные разрешительные документы, при наличии которых допускается проведение работ. Иные разрешительные документы включают: Журнал учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска; План производства работ на высоте (ППРв); технологическая карта производства работ на высоте (ТКв); План производства работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ППРвОЗП); технологическая карта на производство работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ТКвОЗП); План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ (при работах на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах); Проект производства работ (ППР) на выполнение строительно-монтажных и специальных строительных работ; Проект производства работ подъемными сооружениями (ППРпс), технологическая карта на производство работ подъемными сооружениями (ТКпс); Схема строповки; Разрешение на производство земляных работ; Распоряжение для работ в электроустановках; Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (в действующих электроустановках); Перечень постоянных мест проведения огневых работ; Акт приемки и осмотра лесов и подмостей; Журнал приема (приемки) и осмотра лесов и подмостей. Отсутствие записи в разрешительном документе (включая наряд-допуск и документы в п.п. 2А-2M), требуемых подписей; неверное указание позиции оборудования либо места работ; фактических способов выполнения работ; а также отсутствие требований, указанных в п. 4А-4G, относится к нарушению требований к оформлению наряда-допуска либо иного разрешительного документа. Нарушением настоящего КПБ является нарушение следующих требований при проведении работ повышенной опасности: О необходимости своевременно проводить и документировать результаты анализа газовоздушной среды при проведении газоопасных работ, работ в ограниченных и замкнутых пространствах, огневых/пожароопасных работ; О необходимости правильно применять соответствующие средства индивидуальной защиты органов дыхания при проведении газоопасных работ, работ в ограниченных и замкнутых пространствах; О необходимости наличия требуемого количества наблюдающих с правильным применением всех спасательных средств; О необходимости изолировать источники энергии, а именно технологические среды/вещества, вспомогательные среды (пар, вода, технологический воздух, азот), электричество. Под изоляцией источников энергии понимается установка заглушек, видимые разрывы, обесточивание и обездвиживание движущихся и вращающихся частей оборудования; О запрете нахождения под грузом (в зоне возможного падения груза); О необходимости правильно применять защитный щиток при проведении работ угло-шлифовальной машиной; О необходимости правильно применять электрозащитные средства при проведении работ в электроустановках; О запрете производства земляных работ, связанных с нахождением работников в котлованах, траншеях и выемках с нарушением требований к крутизне откосов без креплений, а также с нарушением требований к установке и надежности креплений. | 

## Slide 4
Далее
На главную
КЛЮЧЕВОЕ ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ | ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА | ТЕЗИСЫ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: |  | 
Отключение или нарушение целостности блокировок, противоаварийной автоматической защиты и устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании без соответствующего письменного разрешения. | В случае нарушения правила работником УО либо Предприятия ПАО «СИБУР Холдинг» - выговор или увольнение. В случае нарушения правила работником Контрагента или привлекаемого Контрагентом третьего лица - санкции, предусмотренные договором с Контрагентом. В случае нарушения правила посетителем - удаление с территории Предприятия без права последующего пропуска на территорию Предприятий Компании. | На Предприятии должны быть определены перечень / перечни : - систем сигнализации, блокировок, автоматического контроля и регулирования, дистанционного управления технологическим процессом или отдельными агрегатами, - систем противоаварийной автоматической защиты, предупреждающих возникновение аварийной ситуации при отклонении от предусмотренных регламентом предельно допустимых значений параметров процесса во всех режимах работы и обеспечивающие безопасную остановку или перевод процесса в безопасное состояние по заданной программе, - средств автоматики, используемых по плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, - систем автоматической противопожарной защиты, - элементов и средств локальных систем оповещения, громко говорящей связи, структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений, - систем комплексного диагностического мониторинга, непрерывного неразрушающего контроля. Руководители подразделений несут ответственность за полноту перечней систем, эксплуатируемых подразделением. На Предприятии приказом должны быть определены ответственные за содержание в исправном состоянии и функционирование в автоматическом режиме (там, где таковой применим) перечисленных систем. Соответствующие письменные разрешения на отключение обозначенных систем могут выдаваться главным инженером / первым заместителем генерального директора – главным инженером / руководителем технической службы. в зависимости от организационной структуры Предприятия. Руководители подразделений несут ответственность за выявление случаев несанкционированного отключения или нарушения целостности указанных систем. Руководители подразделений самостоятельно формируют систему внутреннего самоконтроля и выявления указанных случаев. Дополнительными примерами, подпадающими под данное правило могут являться: ограждающие конструкции вращающихся частей оборудования, кожухи на станочном оборудовании и ручном электроинструменте, концевые выключатели / датчики / устройства, предназначенные для остановки оборудования при открывании дверей, проникновении работников в зону действия опасных и вредных факторов работающего оборудования, а также иных устройств обеспечения безопасности, предусмотренных заводом-изготовителем и/или проектной документацией. Запрещается отключение автоматического пуска систем пожарного тушения при открывании дверей на время более 3 минут, ворот на время более 10 минут без письменного разрешения. Запрещается внесение конструктивных изменений (дезактивация, выведение из строя, изменение) в системы блокировок, противоаварийной автоматической защиты, технологических защит, системы автоматического пожаротушения без соответствующих проектных решений или письменного решения технического комитета Предприятия. Под отключением или нарушением целостности блокировок и устройств обеспечения безопасности также понимается открытие запертых дверей, защитных шторок, замков ручных органов управления и иных средств защиты, а также оставление их незапертыми, в случае, если их запирание предусмотрено нормативными актами либо разрешительными документами.

## Slide 5
Далее
На главную
КЛЮЧЕВОЕ ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ | ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА | ТЕЗИСЫ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: |  | 
Появление на территории предприятия в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. | В случае нарушения правила работником УО либо Предприятия ПАО «СИБУР Холдинг» - увольнение. В случае нарушения правила работником Контрагента или привлекаемого Контрагентом третьего лица - санкции, предусмотренные договором с Контрагентом. В случае нарушения правила посетителем - удаление с территории Предприятия без права последующего пропуска на территорию Предприятий Компании. | Это нарушение закона (ст. 81 Трудового Кодекса РФ: Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: … появления работника на работе (на своем рабочем месте, либо на территории организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения). Работник, находящийся в состоянии опьянения, несет потенциальную опасность для себя, других работников, а также для Предприятия в целом. Человек управляющий автотранспортом, техникой или технологических процессом в состоянии опьянения, может стать причиной несчастного случая, аварии влекущих за собой последствия для своего здоровья и окружающих различной степени тяжести, вплоть до летальных исходов.

## Slide 6
Далее
На главную
КЛЮЧЕВОЕ ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ | ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА | ТЕЗИСЫ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: |  | 
Курение на территории предприятия вне специально отведенных для этой цели мест или использование открытого огня без специального разрешения | В случае нарушения правила работником УО либо Предприятия ПАО «СИБУР Холдинг» - выговор или увольнение. В случае нарушения правила работником Контрагента или привлекаемого Контрагентом третьего лица - санкции, предусмотренные договором с Контрагентом. В случае нарушения правила посетителем - удаление с территории Предприятия без права последующего пропуска на территорию Предприятий Компании. | Это нарушение закона (ст. 10 Закона N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»» предоставляет индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам право устанавливать запрет курения табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности). В производственной зоне возможно выделение взрывопожароопасных веществ. Зажженная сигарета или открытый огонь могут привести к пожару или взрыву. Пожары на производстве ежегодно уносят жизни людей и причиняют огромный материальный ущерб имуществу предприятий. Использование электронных сигарет и их аналогов (вэйпы, нагреватели табака и т.п.) вне специально отведенных мест для курения приравнивается к курению и является нарушением КПБ.

## Slide 7
На главную
КЛЮЧЕВОЕ ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ | ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА | ТЕЗИСЫ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: |  | 
Работа на высоте без применения средств коллективной защиты, принятых Предприятием, и средств индивидуальной защиты от падения | В случае нарушения правила работником УО либо Предприятия ПАО «СИБУР Холдинг» - выговор или увольнение. В случае нарушения правила работником Контрагента или привлекаемого Контрагентом третьего лица - санкции, предусмотренные договором с Контрагентом. В случае нарушения правила посетителем - удаление с территории Предприятия без права последующего пропуска на территорию Предприятий Компании. | На Предприятии приказом должны быть назначены лица ответственные за организацию и безопасное производство работ на высоте; Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Средства коллективной защиты (СКЗ) - страховочные канаты, средства подмащивания, в том числе средства для подъема/спуска работников на высоту к рабочим местам. К средствам подмащивания относятся леса, передвижные или стационарные, подъемные вышки, люльки, лестницы, стремянки и т.п.; Лестницы и стремянки должны быть проинспектированы уполномоченным работником и иметь соответствующую маркировку. После монтажа перед первым использованием, средства подмащивания осматриваются и принимаются в работу лицом, назначенным приказом ответственным за безопасную организацию работ на высоте. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) от падения – средства, предназначенные для удержания работника в месте закрепления таким образом, что падение с высоты либо предотвращается, либо безопасно останавливается. К применению разрешаются только сертифицированные СИЗ от падения. СИЗ от падения с высоты, состоят из страховочной привязи и соединительно-амортизирующей подсистемы, присоединяемой для страховки к анкерному устройству; СИЗ для защиты от падения должны быть осмотрены ответственным лицом перед применением.