## Slide 1: Заполнение Анкеты ОиР работниками представителями профессий/должностей
Правила заполнения Анкеты опасностей и связанных с ними рисков на рабочем месте
Анкета опасностей и связанных с ними рисков на рабочем месте заполняется:
  Для УО в каждой функции/подразделении на все должности/профессии, входящие в структуру данного подразделения, с учетом работы в подразделении / здании подрядчиков и посетителей, а также возможных командировок и передвижений,
  Для предприятия на каждую типовую профессию / должность с учетом работы в подразделении подрядчиков и посетителей.
Заполнение Анкеты осуществляется представителями профессий / должностей (конкретные работники выбираются руководителем подразделения либо это может быть любой желающий).
Руководитель подразделения подготавливает бланк анкеты и передает его для заполнения.
Работник последовательно заполняет доступные поля в Анкете:
  заполняет поле с описанием обслуживаемой зоны (например наименование оборудования; для офисных работников это кабинет / здание)
  далее из списка выбирает выполняемую операцию (Важно! Для каждой группы обслуживаемого оборудования / зоны деятельности должны быть учтены ВСЕ выполняемые операции. Если перечисленных в списке действий недостаточно, выбирается «Другое» и в поле «Комментарии/ дополнения» вручную описывается дополнительная операция/ действие)
  в поле «Группа опасностей» из списка выбирает одну из обобщенных групп опасностей
  в поле «Опасность» из списка выбирает присущую данной операции опасность (Важно! Необходимо указать ВСЕ присущие данной операции опасности. На каждую опасность должна быть заполнена одна строка. Необходимо указывать реальные опасности, а не гипотетические (нереальные). В случае отсутствия в предложенном списке какой-либо опасности, выбирается под соответствующим группе опасностей номером «Другое» и в поле «Комментарии/ дополнения» самостоятельно вносится необходимое описание)
  далее в поле «Возможные последствия / Риски для человека» по каждой опасности из списка выбирается ОДНО наиболее реальное последствие обозначенной опасности (Если какие-либо последствия имели место в трудовой деятельности работника - указывается наиболее тяжелое из фактических последствий. Если последствий от реализации опасности не было - указывается наиболее вероятный возможный риск. Если перечисленных в списке последствий недостаточно, выбирается «Другое» и в поле «Комментарии/ дополнения» вручную указывается необходимое.
  в поле «Продолжительность» по каждой обозначенной опасности работник указывает коэффициент среднего времени воздействия (П) соответствующей опасности на него в течение рабочего дня/смены либо в среднем в течение рабочего времени за период (например, год) на основе Методики идентификации опасностей и оценки рисков на рабочих местах или Единой корпоративной матрицей оценки рисков.
После определения (идентификации) работником ВСЕХ воздействующих на него опасностей и фактических / возможных последствий работник может предложить дополнительные (к существующим на текущий момент) меры/ мероприятия по снижению вероятности возникновения описанных им рисков/ устранению возможных опасностей / сокращению времени воздействия опасностей. Это могут быть как технические, так и организационные мероприятия. Мероприятия описываются в поле «Предлагаемые меры по управлению/снижению риска».
В поле «Комментарии / дополнения» необходимо внести конструктивные пояснения по заполненным сведениям (например, конкретизировать источники опасности, уточнить обстоятельства опасных событий, или пояснить при выборе в других полях «Другое»).
Заполняющий Анкету работник должен сначала ознакомиться с предыдущими записями по аналогичной профессии/должности (во избежание дублирования информации) и, при необходимости, дополнить. Результатом данной работы является максимально полно определенные опасности на всех рабочих местах.
СТП СР/ОТПБиЭ/МУ08 редакция 4.0

## Slide 2: Заполнение Анкеты ОиР руководителем
Руководитель подразделения / Старший менеджер / Руководитель ОТ и ПБ Предприятия/УО рассматривает сведения в заполненных работниками полях Анкеты ОиР и, при необходимости, уточняет/дополняет сведения в этих полях. Оценку рисков целесообразно проводить сразу после заполнения работником Анкеты и в присутствии самого работника.
При необходимости в целях всестороннего рассмотрения всех возможных опасных и вредных факторов и рисков подразделения Руководитель подразделения / Руководитель ОТ и ПБ Предприятия могут привлекать к идентификации опасностей и оценке рисков специалистов других служб Предприятия (например, служба надежности, КИПиА, служба главного энергетика, главного механика).
Оценка рисков от выявленных опасных и вредных факторов проводится в соответствии с Методикой идентификации опасностей и оценки рисков на рабочих местах, а также с учетом существующих мер управления данными рисками и предложений по возможным мероприятиям, направленным на предотвращение увеличения/ снижение риска.
По каждой опасности проставляются числовые значения тяжести последствий «Т» (на основании анализа фактических и возможных последствий, указанных работниками в Анкете, и статистических данных в соответствии с таблицей №1 Методики идентификации опасностей и оценки рисков на рабочих местах или Единой корпоративной матрицей оценки рисков) и вероятность реализации опасности В (на основе таблицы №3 Методики идентификации опасностей и оценки рисков на рабочих местах или Единой корпоративной матрицей оценки рисков).
Поля «Риск» и «Р (обозначение)» заполняются автоматически. Проверить числовое значение «Р» можно при помощи формулы расчета уровня риска согласно Методики.
В поле «Существующие документы (инструкции, СТП) по управлению опасностью» необходимо указать ВСЕ имеющиеся на текущий момент документы, которые прямо или косвенно связаны с данной опасностью.
На основании мероприятий, указанных работниками в поле «Предлагаемые меры по управлению/снижению риска», руководитель может перенести в поле «Мероприятие» те из них, которые он определит как целесообразные. Также руководитель может сформировать свои мероприятия.
Важно! Если риск оказался в оранжевой и красной категориях, мероприятия по управлению/снижению риска должны быть предложены в обязательном порядке. Необходимо определить сроки выполнения мероприятия (поле «Срок выполнения») и ответственных (поле «Ответственные за выполнение»).
По результатам оценки рисков и в соответствии с Анкетой ОиР руководителем/старшим менеджером подразделения в обязательном порядке включаются выявленные риски, которые попали в категории высоких и средних в Реестр рисков предприятия (РРП).
Для снижения уровня риска, Руководителем подразделения, в котором выявлены высокие и средние риски, разрабатываются мероприятия, с применением Барьерной модели по травматизму, с обеспечением реализации через ППОФ, Целевые программы предприятий и другие программы/планы с указанием сроков и ответственных за выполнение.
СТП СР/ОТПБиЭ/МУ08 редакция 4.0