## Slide 1
Оценка действий персонала и служб
при проведении учебных тревог по ПМЛА

## Slide 2
Комиссия проводит оценку действий персонала и служб при проведении учебных тревог по ПМЛА и эвакуации | 
Оценка действий первого заметившего | Знает алгоритм действий при нештатной ситуации
 | Встреча спецслужб (газоспасателей, дежурного караула ПЧ, скорой помощи). Встречающий должен указать маршрут следования, характер аварии, наличие или отсутствие пострадавших.
Оценка действий персонала в операторной | Отдает распоряжения по организации оцепления опасной зоны и встрече спецслужб. Дает команду персоналу по необходимым действиям по локализации аварии.
 | На пульте в операторной выполняет необходимые технологические действия в соответствии с ПМЛА.
Оценка действий диспетчера производственного отдела | Диспетчер организовывает оповещение всех служб и руководителей в соответствии с ПМЛА (указывает точное место и характер аварии): ГСО, ПЧ, скорой помощи, сообщить руководителю и др. в соответствии с ПМЛА.
 | По громкоговорящей связи (для АБК): оповещает об аварии весь находящийся на объекте персонал, дает распоряжение прекратить все виды работ и покинуть опасную зону лицам, не связанным с ликвидацией аварии.
Оценка действий персонала по месту аварии | Определяет точное место аварии, отсекает аварийный участок.
 | Применяет первичные средства пожаротушения: подает пар, приводит в действие огнетушители (при необходимости).
 | В случае пожара организовывает охлаждение оборудования (приводит в действие лафетную установку и др.).
 | Применение изолирующего противогаза в загазованной зоне. Исправные средства связи по месту, наличие переносной рации.
Оценка действий персонала по оцеплению опасной зоны и встрече спецслужб | Посты выставляются на пересечении дорог с учетом исключения проникновения в опасную зону лиц и транспорта, не участвующих в ликвидации аварии

## Slide 3
Комиссия проводит оценку действий персонала и служб при проведении учебных тревог по ПМЛА и эвакуации | 
Оценка действий противопожарной службы | Обеспечение своевременного прибытия по сигналу тревоги.
 | Правильность заезда в зависимости от метеоусловий. Автомобили должны прибыть и разместиться с наветренной стороны вблизи аварийного объекта вне пределов загазованной зоны.
 | Действия служб по развертыванию средств пожаротушения. Полное боевое развертывание на месте происшествия не должно превышать 6-8 мин.
 | При пожаре: Своевременная подача первой струи на охлаждение. Необходимо организовывать охлаждение оборудования, попавшего в зону аварии. Очередность охлаждения соседнего оборудования должна быть определена в зависимости от направления ветра. Обращать особое внимание на защиту запорной арматуры и фланцевых соединений. Порядок тушения при наличии электрооборудования в зоне загорания. К тушению приступают после получения письменного «Разрешения на проведение работ по пожаротушению на эл. оборудовании».
Оценка действий газоспасателей | Обеспечение своевременного прибытия по сигналу тревоги.
 | Правильность заезда в зависимости от метеоусловий. Автомобиль должен прибыть и разместиться с наветренной стороны вблизи аварийного объекта вне пределов загазованной зоны.
 | Отделение должно иметь путевку на выезд, ПМЛА для данного объекта и аварийную карточку объекта. На командном пункте должен вестись оперативный журнал работ по ликвидации аварии.
 | Наличие необходимого оснащения для ликвидации аварийной ситуации. Костюмы открытого и закрытого типа; аппараты на сжатом воздухе ПТС; шланговые противогазы; средства связи; аккумуляторные светильники во взрывозащищенном исполнении; газоанализатор; набор прокладок; набор хомутов, заглушек; ключи гаечные.
 | Наличие необходимого оснащения для оказания I помощи пострадавшим. Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ); медицинская сумка отделения; носилки санитарные складные.
 | Умение определять зону загазованности. Организуют отбор проб в соответствии с полученными указаниями, а также обязательно производят: - отбор анализа возд. среды в месте обнаружения пострадавшего (у головы пострадавшего) - отбор анализа возд. среды в месте выполнения работ, перед выходом из загазованной зоны

## Slide 4
Комиссия проводит оценку действий персонала и служб при проведении учебных тревог по ПМЛА и эвакуации | 
Оценка действий скорой помощи | Обеспечение своевременного прибытия по сигналу тревоги.
 | Правильность заезда в зависимости от метеоусловий. Автомобиль должен прибыть и разместиться с наветренной стороны вблизи аварийного объекта вне пределов загазованной зоны (в районе размещения командного пункта газоспасателей).
 | Наличие средств оказания помощи. Действие служб по оказанию помощи пострадавшему.
Оценка действий ответственного руководителя работ | Сообщает диспетчеру ПДО, вызывает АСФ.
 | Определяет место сбора оперативного штаба по ликвидации аварии и дает указание об остановке блока, перекрытии арматуры на границах блока.
 | Выявляет количество и местонахождение людей, находящихся в зоне и вне зоны аварии и организует работу по эвакуации персонала и автотранспорта из опасной зоны.
 | Организует проведение операций по локализации и ликвидации последствий аварий в опасной зоне силами членов нештатного аварийно-спасательного формирования (НГСФ) из состава эксплуатационного персонала.
 | Организует оцепление опасной зоны и встречу аварийно-спасательных формирований.
 | Передает в письменном виде допуск для тушения пожара в электроустановках начальнику подразделения ПЧ.
 | Руководит ремонтно-восстановительными работами.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ
1. Каждый член комиссии проводит оценку правильности действий персонала и служб.
2. Итоговый результат определяется как удовлетворительный при отсутствии замечаний к персоналу или службе.
Отсутствие замечаний к персоналу или службе – удовлетворительно;
При наличии замечаний к персоналу или службе - неудовлетворительно.
При наличии более 2 неудовлетворительных оценок к персоналу или службе, учебная тренировка проигрывается повторно.