## Slide 1: АО «ПОЛИЭФ»
Благовещенск
2023г
Программа энергосбережения и энергоэффективности

## Slide 2: Целевые показатели энергоэффективности MAP 2025 на ПОЛИЭФ
 | Текущие и ожидаемые показатели |  |  | Целевые показатели |  | Разрывы, % |  | Разрывы, млн. руб. | 
Показатель эффективности | Факт 2022 | Ожидаемый факт 2023 | План 2024 | Цель МАР 2025 | Эталон | Разрыв БП24 с целью МАР 25 | Разрыв с эталоном | Разрыв БП24* с целью МАР 25 | Эталон
ИЭ оТФК | 122,4% | 116,7% | 111,9% | 100,0% | 100,0% | 11,9% | 11,9% | 93,58 / 75,37 | Проект (JMDT)
ИЭ ПЭТ | 110,80% | 105,2% | 102,9% | 102,40% | 100,00% | 0,6% | 2,9% | 1,37 / 1,23 | Nexant
ИЭ БОВ | 121,70% | 113,7% | 114,0% | 102,20% | 100,00% | 11,8% | 14,0% | 12,78 / 10,55 | ЛП
Ключевые проекты по повышению энергоэффективности на 2024г:
Реализовано:
Снижение потребления пара 130S за счет технического перевооружения ПКС производства ТФК
Увеличение интервала проведения промывки технологических линий оТФК рециркулирующим растворителем с 1 раза в 40 дней до 1 раза в 60 дней. Уменьшение времени промывки с 11 часов до 7 часов
Реализация:
Модернизация узла каталитического окисления
Доведение производства ТФК до проектной мощности - РНФ
В проработке:
Реализация программы стабилизации 3.0
Снижение потребления ЭЭ на оТФК (Эконс 2.0)
Воронка:
Утилизация пара 3S ( выработка ЭЭ- 60 кВт*ч)
Восстановление изоляции (ПОФ)
ЧРП на насосы 1/ 2-РР-501/502
Рекуперация тепла дымовых газов ПЭТ
Оптимизация напорных характеристик насосов ЗОЦ
  Воронка
  18,0 млн. руб.
  В проработке
  20,5 млн. руб.
  5 проектов
  Реализация
  34,1 млн. руб.
  8 проектов
  Реализовано
  6,4 млн. руб.
  5 проектов
*в действующих ценах стоимости 1%-ИЭ, БП-2024 / в ценах МАР

## Slide 3
Производство ТФК
Производство ПЭТ
Chart: 
 | 57.3444 | 43.9444 | 35.7444 | 17.2444 | 26.1444
367,8
350,0
381,2
БП24
359,6
2022
ОФ23
341,1
MAP25
Эталон
-3,5%
-2,2%
-5,1%
Chart: 
 | 0.34678 | 0.28688 | 0.21278 | 0.10428 | 0.13428
БП24
2022
ОФ23
MAP25
0,847
0,773
0,694
0,907
0,664
Эталон
-6,6%
-8,8%
-14,0%
Chart: 
 | 0.018147 | 0.029447 | 0.060347 | 0.060347 | 0.060347
0,090
0,048
Эталон
0,090
2022
ОФ23
БП24
0,059
0,090
MAP25
+23,6%
+52,3%
0,0%
ЭЭ, кВт·ч/т
Пар 130, Гкал/т
Пар 15, Гкал/т
Изменение УР ЭР по производствам
Chart: 
 | 18.4915 | 28.9915 | 37.8915 | 61.4915 | 61.4915
MAP25
153,2
2022
ОФ23
196,2
БП24
Эталон
196,2
163,7
172,6
+6,9%
+5,4%
+13,7%
Chart: 
 | 15.3014 | 10.7014 | 9.0014 | 4.6014 | 4.6014
65,4
Эталон
2022
ОФ23
БП24
MAP25
71,7
61,0
61,0
67,1
-6,4%
-2,5%
-6,7%
Chart: 
 | 0.04619 | 0.01459 | 0.01389 | 0.02519 | 0.01389
MAP25
БП24
2022
ОФ23
Эталон
0,071
0,103
0,072
0,071
0,082
-30,6%
-1,0%
+15,9%
ЭЭ, кВт·ч/т
Природный газ, м3/т
Пар 15, Гкал/т

## Slide 4: Перечень мероприятий программы энергосбережения – 2024
 | № | Мероприятие | Эффект в натуральном выражении |  |  | Годовой эффект, тыс.руб | Источник финанс. | Период мониторинга
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | 1 | Снижение потребления ЭЭ на оТФК (Эконс 2.0) (000477) |  | тыс. кВт*ч | 2 737,9 | 10 349,9 | ОРГ | 01.24 – 12.24
 | 2 | Внедрение ЧРП на насосном оборудовании производства ПЭТ и ЭСП (000351) (000481) |  | тыс. кВт*ч | 782,0 | 2 956,4 | ИП | 01.24 – 12.24
 | 3 | Снижение затрат и энергоресурсов за счет установки боковой фильтрации (000407) |  | тыс. кВт*ч | 1 050,9 | 3 972,4 | ИП | 11.23 – 10.24
 | 4 | Доведение производства ТФК до проектной мощности - РНФ (000440) |  | тыс. кВт*ч | 640,4 | 2 420,7 | ИП | 11.23 – 10.24
 | 5 | Снижение потребления ЭЭ за счет установки эн.сберегающих осветительных приборов на ПОС (000509) |  | тыс. кВт*ч | 333,5 | 1 260,7 | ПОФ | 06.23 – 05.24
 | 6 | Снижение потребления ЭР за счет увеличения межпромывочного интервала с 40 до 60 дней (000507) |  | тыс. кВт*ч | 165,0 | 623,7 | ОРГ | 06.23 – 05.24
 |  | ИТОГО: |  |  | 5 709,7 | 21 583,8 |  | 
ВОДА | 1 | Снижение затрат на воду за счет подачи сточной воды с колонны 1ТТ-521 в испаритель 1ТМ-502 (000520) |  | тыс.м3 | 1,7 | 201,5 | ОРГ | 11.23 – 10.24
 | 2 | Замена ДМ1 на сточную воду из колонны 1ТТ-521 (000504) |  | тыс.м3 | 119,2 | 14 295,4 | ИП | 11.23 – 10.24
 | 3 | Снижение затрат и энергоресурсов за счет установки боковой фильтрации (000407) |  | тыс.м3 | 126,7 | 2 365,9 | ИП | 11.23 – 10.24
 | 4 | Подогрев газа отдувки на ротационном напорном фильтре 1,2РМ-406 (000454) |  | тыс.м3 | 0,77 | 91,8 | ИП | 10.23 – 09.24
 | 5 | Снижение потребления IW, ХПВ- к.708 ( 000514) |  | тыс.м3 | 5,2 | 105,1 | ОРГ | 09.24 – 08.25
 | 6 | Снижение потребления ДМ-1 за счет возврата конденсата с 1ТЕ-507 в 1ТD-505 |  | тыс.м3 | 18,3 | 2 195,0 | ОРГ | 11.23 – 10.24
 | 7 | Снижение затрат на воду за счет увеличения доли речной воды |  | тыс. руб. |  | 2691,4 | ОРГ | 08.23 – 07.24
 |  | ИТОГО: |  |  | 271,6 | 21 946,1 |  | 
ПАР | 1 | Снижение потребления пара 15S и 130S за счет снижения теплопотерь – Установка термочехлов (000494) |  | Гкал | 624,0 | 978,0 | ИП | 11.23 – 10.24
 | 2 | Снижение потребления пара 130S за счет технического перевооружения ПКС (000420) |  | Гкал | 9 143,0 | 16 099,3 | ИП | 05.23 – 04.24
 | 3 | Снижение потребления пара 130S за счет модернизации CATOX (000441) |  | Гкал | 17 446,0 | 30 719,4 | ИП | 10.23 – 09.24
 | 4 | Стабилизация производства оТФК |  | Гкал | 12 788,0 | 22 517,5 | ОРГ | 01.24 – 12.24
 | 5 | Экономия пара 130S за счет установки регулирующих клапанов на пар 15 (000513) |  | Гкал | 0 | 1 403,7 | ИП | 11.24 – 10.25
 | 6 | Снижение потребления пара 15S за счет перевода на 3S печей сжигания отходов (000466) |  | Гкал | 3 814,0 | 5 180,1 | ИП | 10.23 – 09.24
 | 7 | Снижение потребления ЭР за счет увеличения межпромывочного интервала с 40 до 60 дней (000507) |  | Гкал | 1 290,0 | 2 271,5 | ОРГ | 06.23 – 05.24
 |  | ИТОГО: |  |  | 45 003,0 | 79 169,3 |  | 
АЗОТ | 1 | Экономия азота - оптимизация режима работы встряхивателя (только при транспортировке ТФК) (000450) |  | тыс. руб. | 995,1 | 995,1 | ИП | 07.23 – 06.24
 |  | ИТОГО: |  |  | 995,1 | 995,1 |  | 
роролрл |  |  |  |  |  |  |  | 
ИТОГО по предприятию*: |  |  |  |  |  | 123 694,3 | тыс. руб. | 
* с учетом сроков реализации проектов экономический эффект в 2024г составит 86 079,9 тыс. руб.

## Slide 5: Гипотезы в проработке на 2025г
Наименование гипотезы | Описание | Состав работ | Планируемые сроки реализации | Предполагаемый ЭЭ, млн.руб/год | Ответственный за проработку гипотезы
Утилизация пара 3S (выработка ЭЭ - 60 кВт*ч) | Выработка электроэнергии за счет утилизации низкопотенциального пара | Выдача ИД Получение ТКП Расчет карточки Принятие решения о реализации ПИР, СМР, ПНР | 2кв 2025г | 1,6 | Жуков А.В.
Восстановление изоляции (ПОФ) | Сокращение теплопотерь за счет восстановление изоляции в пр-вах ТФК, ПЭТ и ЭСП | Проведение тепловизионной съемки оборудования пр-в Получение отчета о теплопотерях Оценка стоимости восстановления изоляции Составление дефектной ведомости Реализация | 2кв 2025г | По итогам обследования | Жуков А.В. Рюмин В.С.
ЧРП на насосы 1/ 2-РР-501/502 | Сокращение потребления электроэнергии | Выдача ИД Получение ТКП Расчет карточки Принятие решения о реализации ПИР, СМР, ПНР | 2кв 2025г | 2,1 | Жуков А.В.
Рекуперация тепла дымовых газов ПЭТ | Утилизация тепла дымовых газов ВОТ к-с 202. | Выдача ИД Получение ТКП Расчет карточки Принятие решения о реализации ПИР, СМР, ПНР | 2кв 2025г | 4,1 | Бобров К.С.
Оптимизация напорных характеристик насосов ЗОЦ | Подбор оптимальных напорных характеристик насосов | Оценка стоимости мероприятия Расчет карточки Принятие решения о реализации Реализация (СМР, ПНР) | 1кв 2025г | 10,2 | Круглов А.С.